## Slide 3
差速轮小车数学建模

## Slide 4
https://blog.csdn.net/HandsomeHong/article/details/113869111
两相邻时刻移动机器人的位姿
两相邻时刻移动机器人绕圆弧运动的角度
两相邻时刻移动机器人航向角的变化量
左右轮的间距
右轮比左轮多走的距离
移动机器人圆弧运动的半径
分别表示左右轮的线速度，等于左右轮的角速度乘以轮子半径。
移动机器人前进速度等于左右轮线速度的平均，即
在相邻时刻，角度变化很小，有如下的近似：
可得到机器人绕圆心运动的角速度，即机器人航向角变化的速度：
机器人圆弧运动半径
用b表示移动机器人轮子半径，表示左右轮的角速度。有：

## Slide 5
机器人不能纵向移动，只能前进和旋转
考虑一个很小的时间间隔
在内，机器人移动距离很短，可以近似为直线，即沿机器人坐标系
将该距离分别投影到世界坐标系和轴，有
同时，在内角度变化为：
由于，取极限有：
因为表示左右轮角速度。将以上格式转换为状态空间表达，有：

## Slide 6
差速轮小车算法介绍

## Slide 7
线性化

## Slide 8
差速轮小车平台框架介绍

## Slide 9
启明欣欣F407控制板
IMU
（可提供偏航角）
按钮为小车电源；
红色按钮为硬件急停开关，按下急停开关后所有硬件将断电；
鲁班猫
红色按钮为软件急停开关，按下急停开关后电机驱动板将停止输出
电机驱动板

## Slide 10
串口通讯
（用于接收ROS传来的指令）
PWM驱动
SPI通讯（接收手柄信号）
&
PS2手柄
电机驱动板
鲁班猫
PS2手柄接收器
Matlab
启明欣欣F407控制板
CAN通讯
（用于接收ROS传来的指令）
电机
左右轮
CAN
IMU
（可提供偏航角）
原装硬件
加装硬件

## Slide 11
电机驱动板
机器人支持这6 种 控制方式：
·APP 遥控 ·PS2 有线手柄 ·ROS 控制 ·航模遥控控制 ·CAN 控制 ·串口控制
控制方式显示在 OLED 显示屏的左下角，默认开机后使用 ROS 控制的方式。
本平台使用Matlab代码生成，通过在Simulink中搭建Simulink算法框图，并使用代码生成技术控制小车。Step()函数能够使用传感器信号和手柄信号，实现控制算法并解算差速小车系统的控制输入，并使用CAN协议给驱动板发送指令。
传感器偏航
手柄信号数组接口
Simulink
Step()函数
小车控制输入接口
控制输入
CAN
驱动板

## Slide 12
代码工程框架
核心文件和启动文件，该部分代码在该实验平台中不需要更改
外设驱动，比如CAN、GPIO、SPI等文件，该部分内容在该实验平台中不需要更改
Simulink代码生成文件，在Simulink代码生成后，该部分文件会自动替换
该平台只需在Simulink中攥写Simulink框图，即可完成实验算法验证

## Slide 13
Simulink工程框架
int8_t sensor1_buf[8];
uint16 Handkey;//手柄
Simulink输入：
static real_T w_out;
static real_T v_out;
static real_T yaw; //输出yaw用于观察该变量
Simulink输出：
采集算法所需信号
Stm32
执行
发送控制量
设计算法
计算
Keil采集
发送控制量至Keil并执行
特点：
1）核心算法图形化语言
2）工程结构清晰
3）算法修改迅速，可大量尝试
数据解析、逻辑处理
（包括IMU数组处理、
手柄按键逻辑的设计等）
PID算法
（可替换）

## Slide 14
操作步骤
1）Simulink中修改核心算法、搭建算法框架
2）代码生成
3）打开Keil工程，插入烧录器，烧录代码
路径：移动小车控制/project/CAN.uvprojx
4）重启单片机，按Reset键如图，程序即可按照Simulink逻辑运行